## Slide 1: TECHNICKÉ PROSTŘEDKY POŽÁRNÍ OCHRANY

## Slide 2: PLNOPROUDÁ PROUDNICE C
Požární proudnice C 52 je určena k hašení vodou plným nebo sprchovým proudem.

## Slide 3: HADICE V KOTOUČI
Požární hadice umožňuje dopravu vody od cisternové automobilové stříkačky nebo požárního čerpadla k požáru.

## Slide 4: ROZDĚLOVAČ
Rozdělovač se používá k rozdělení vodního vedení B 75 na dva proudy C 52 a průchozí B 75.

## Slide 5: RUČNÍ STŘÍKAČKA /DŽBEROVÁ STŘÍKAČKA/
Slouží k hašení menších ohnisek požáru v nedostupném terénu.

## Slide 6: SACÍ KOŠ
Sací koš se připojuje na konec sacího vedení. Dále slouží k zachycování hrubých nečistot při sání vody z cizího zdroje k odvodnění sacího vedení.

## Slide 7: POŽÁRNÍ AUTOMOBIL /NAPŘ. CAS 25/
Slouží k dopravě hasičů, materiálu a vody k požáru.

## Slide 8: SAVICE
Slouží k vytvoření přívodního vedení z otevřeného vodního zdroje.

## Slide 9: SBĚRAČ
Hadicový sběrač slouží pro dodávku vody ze dvou samostatných přívodních vedení do požárního automobilu apod.

## Slide 10: PŘETLAKOVÝ VENTIL
Chrání hadice a armatury před nadměrným namáháním tlakovými rázy.

## Slide 11: PŘENOSNÝ AGREGÁT /NAPŘ. POŽÁRNÍ STŘÍKAČKA/
Slouží k dálkové dopravě vody od vodního zdroje k požářišti.

## Slide 12: HYDRANTOVÝ NÁSTAVEC
Slouží k odběru vody z podzemního hydrantu.

## Slide 13: HYDRANTOVÝ KLÍČ
Slouží k otevření ventilu podzemního hydrantu.
Horní část klíče slouží k otevření poklopu podzemního hydrantu.
Spodní část klíče slouží k otevření ventilu hydrantu – puštění vody

## Slide 14
PŘIPOJENÍ HYDRANTOVÉHO NÁSTAVCE

## Slide 15: NASTAVOVACÍ ŽEBŘÍK
Používá se pro výstup do vyšších podlaží z vnější strany budovy.

## Slide 16: ZÁCHRANNÉ LANO
Slouží k záchraně osob, jako lano vodící, zajišťovací, nouzové zábradlí, apod.

## Slide 17: HADICOVÝ MŮSTEK /PŘEJEZDOVÝ MŮSTEK/
Používá se k ochraně hadic před projíždějícími vozidly.

## Slide 18: PLOVOUCÍ MOTOROVÁ STŘÍKAČKA
Slouží k čerpání vody z cizího zdroje.

## Slide 19: PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ
Slouží k uhašení požáru v počátku hoření nebo k uhašení požáru malého rozsahu.

## Slide 20: PŘIMĚŠOVAČ
Slouží k přimísení pěnidla z kanystru do hadicového vedení.

## Slide 21: MOTOROVÁ ŘETĚZOVÁ PILA
Slouží k řezání dřevěných konstrukcí nebo k rozřezání popadaných stromů.

## Slide 22: NÁDOBA /KANYSTR/ NA PĚNIDLO
Kanystr slouží k uchování pěnidla nebo jiné kapaliny.